Приложение № 1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

### Техническое задание

на открытый конкурс по выбору исполнителя работ

«Обследование металлоконструкций подвесок бункеров разгрузочного устройства (ТТЦ)

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/2.17-748)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 РФ, Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:  Начальник топливно-транспортного цеха – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (81555) 49-391

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	 01 июня 2012 г.

Окончание:  	 31 августа 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по Сборнику ОРГРЭС (Москва 1992г., том 1), либо по калькуляциям (в зависимости от трудозатрат) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ.

Цель работ: надежная и безопасная эксплуатация бункера промежуточного хранения угля и бесперебойная работа топливно-транспортно цеха.

Основные технические характеристики:

Бункер сырого угля ёмкостью 2000 тонн:

Назначение: складирование и промежуточное хранение угля в составе топливно-транспортного цеха.

Материал перекрытий и покрытия – железобетон.

Ширина бункера в уровне верха 5,9 м, высота 4,3 м.

Стенки из сборных железобетонных плит расположенных под углом 570 и подвешены  верхним узлом к железобетонным балкам, опирающимся на колонны крайних рядов.

Основные задачи ТТЦ:

- бесперебойная работа железнодорожного транспорта и механизированная разгрузка железнодорожных вагонов с углем, цистерн в установленные сроки;

- приемка топлива от поставщиков и контроль его количества и качества (совместно с ХЦ);

- механизированное складирование и хранение установленного запаса угля при минимальных потерях;

- своевременная бесперебойная подготовка и подача угля в котельную (по технологической схеме на оборудование пылеприготовления и далее для выработки э/э и т/э);

- предотвращение загрязнения окружающей территории угольной пылью и брызгами нефтепродуктов.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

#### объёмов работ по обследованию металлоконструкций подвесок бункеров разгрузочного устройства Апатитской ТЭЦ   филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1".

| №№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с технической документацией на бункер разгрузочного устройства | к-т | 1 |
| 2. | Разработка графика (программы) выполнения работ и согласование его с Заказчиком | график (программа) | 1 |
| 3. | Оценка технического состояния, определение технических параметров конструкций с выявлением мест, вида, количественной оценки величины и причин появления отклонений, дефектов и повреждений. | объект | 1 |
| 4. | Предоставление отчета (ведомости дефектов, экспертной оценки, рекомендаций по устранению дефектов). | отчет | 1 |

Примечание: Документация должна быть предоставлена Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате MS Word, Excel.

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при  эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 34.20.501-2003 «Теплотехническое оборудование электростанций и тепловых сетей» р.4 п.4.1;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.200 № 163;

- СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений эл. станций и сетей;

- СО 153-34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.

- РД-22-01-97 «Требования к проведению опенки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями)

- СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений",

- «Пособие по обследованию строительных конструкций зданий» АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ»,

- СНиП II-23-81* «Стальные конструкции»

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение №1 к Техническому заданию).

2.  Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- опыт выполнения работ по обследованию строительных конструкций не менее 5 лет;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений в т.ч. разрешение на виды работ перечня утвержденного приказом от 30.12.09 №624 п. 12 раздела II Перечня. (Согласно статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ данный объект, на котором планируется выполнение работ указанных в укрупненной ведомости относится к особо опасным и технически сложным п.10.1)

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО "ТГК-1";

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ на основных фондах электростанций;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи промежуточных нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по промежуточному наряду;

- досконально знать технологию проведения обследования;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: перевозку персонала.

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное оформление и ведение исполнительной документации, составление при необходимости ППР;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации нерегламентированной закупки;

- Организатор закупки оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложение:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

- Схема бункера.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.