### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

«АТЭЦ. Экспертиза промышленной безопасности кранов-перегружателей № 1, 2"

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО "ТГК-1"

(номер закупки по ГКПЗ –2110/6.42-740)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитская ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник топливно-транспортного цеха Апатитской ТЭЦ – Белоглазов Виктор Андреевич, тел.: (81555) 49-391

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	«01» июня 2012 г.

Окончание:  	«31» августа 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по СБЦ, разработанному ГПИ «Сибпроектстальконструкция» (издание 2-е 2000г.), либо по калькуляции (трудозатраты) в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

Цель работ: надежная и безопасная эксплуатация кранов-перегружателей и бесперебойная работа топливно-транспортно цеха.

Основные  технические  характеристики:

Кран-перегружатель № 1, 1963 г. изготовления, Рег. № 25685, Зав. № 20181-20186.

Грузоподъёмность 25 т

высота 25 м

пролёт 60 м

консоль 25 и 15 м

оборудован грейфером

Кран-перегружатель № 2, 1991 г. изготовления, Рег. № 75660, Зав. № 124.

Грузоподъёмность 32 т

высота 32 м

пролёт 60 м

консоль 17 и 5,2 м

оборудован грейфером

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ  «АТЭЦ. Экспертиза промышленной безопасности кранов-перегружателей № 1, 2" для Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести обследование мостовых кранов-перегружателей № 1, 2 в соответствии с РД 10-112-5-97 в целях продления срока дальнейшей эксплуатации. | кран | 2 |

Уточненные объемы работ передаются подрядчику в сроки, установленные СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СО 34.20.501-2003 ПТЭ р. 4. – «Тепломеханическое оборудование электростанций и тепловых сетей» п.4.3-4.5, 4.9,4.11-4.13;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- РД  34.03.204. Правила безопасности  при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.04.181-2003. «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- РД 10-112-5-97 «Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы. Часть 5. Краны мостовые и козловые»;

- РД 10-112-1-04 «Рекомендации по экспертному обследованию грузоподъемных машин» Общие положения;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

- Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- наличие лицензии  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить соответствие применяемых материалов и изделий требованиям ГОСТ и ТУ и наличие сертификатов, удостоверяющих их качество;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации при выполнение работ на объектах ОАО «ТГК-1».

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления заявленных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего обслуживание теплотехнического оборудования, а также выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- обладать квалифицированным кадровым персоналом, способным оценить работоспособность грузоподъемной машины, качество выполненного ремонта и уровень безопасности работ при ее дальнейшей эксплуатации;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, распоряжений, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- знать технологию и особенности работ;

- осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- организовать своевременное оформление и ведение ремонтной, исполнительной документации, составление ППР, актов на скрытые работы;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений

- Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:   	1. Приложение № 1 – «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.