Приложение №1

к  Поручению  на  проведение

закупочной  процедуры

### Техническое задание

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя услуг

АТЭЦ. Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы № 3

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2110/6.42-752)

I. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184209 Мурманская обл., г. Апатиты, Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание: Начальник котельного цеха Апатитской ТЭЦ – Беззубов Валерий Юрьевич, тел.: (81555) 49-377.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало:        	 «03» мая 2012 г.

Окончание:  	 «15» июля 2012 г.

Стоимость работ допустимо определить по калькуляции в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ.

При формировании «Требования к выполнению работ» руководствоваться:

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- ПБ 03-246-98 «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности с Изменением № 1 (ПБИ 03-490(246)-02)»;

# РД 03-298-99 «Положение о порядке утверждения заключений экспертизы промышленной безопасности (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 09.04.2003 N 12).

Основные  технические  характеристики:

Дымовая труба была возведена в 1963 г. по проекту: № Тч 660 ВНИПИ ТЭП Свердловского отделения.

Год ввода в эксплуатацию – май 1963 г.

Высота трубы составляет 100,0 м.

Диаметр ствола трубы внутренний – 6,0 м.

Ствол трубы выполнен из железобетона, бетон М 200 на портландцементе М 400. Армирование ствола трубы по всей высоте – однорядное.

Толщина стенки ж/б ствола переменная от 450 мм внизу до 160 мм вверху трубы. Количество звеньев – 9.

Футеровка из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе.

Внутри трубы на отм. 5.0 м выполнено железобетонное перекрытие с пандусом. С отм. 5,0 м до отм. 17,5 м в стволе трубы предусмотрено 2 проема для ввода газоходов шириной 4,5 м.

Снаружи по стволу трубы смонтированы: ходовая лестница с ограждением с отм. 2,5 м до отм. 100, 0 м; 3 светофорные площадки (отм. 33,75 м, 63,75 м, 93,75 м); молниезащитная система, состоящая из 4-х молниеприемников, молниепровода и заземляющего контура. На оголовке трубы смонтирован защитный чугунный колпак.

Дымовая труба служит для эвакуации дымовых газов от котлов №№ 7, 8, 9, 10 (ПК 10П-2). Используемое топливо – уголь. Температура отводящих газов 60-70 0С. Проектная температура отводимых газов min/max 110-180 0С. Строительный объем трубы 6700 м3. Строительный объем газоходов 2004,1 м3.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «Экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы № 3

Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка программы и ППР по проведению экспертизы дымовой трубы №3 и согласование её с Заказчиком. | программа | 1 |
|  | Очистка внутренней поверхности трубы от золовых отложений и нейтрализация 5% содовым раствором | м2 | 2251 |
|  | Обследование, оценка технического состояния строительных конструкций дымовой трубы №3 и газоходов котлов №№ 7-10, проведение экспертизы промышленной безопасности, разработка документации с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации. | труба | 1 |
|  | Утверждение заключения экспертизы промышленной безопасности в Беломорском управлении Ростехнадзора | экспертиза | 1 |
|  | Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе и в электронном виде. | шт. | 3 |

Особые условия.

Производство работ и  требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.03.201-97 (РД 153-34.03.201-97) Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок: /Утв. Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163;

- ПОТ Р М-012-2000 Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте;

- РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

- СО 34.04.181-2003 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей;

- Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- РД 34.03.284-96. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности. (Утверждена РАО “ЕЭС России” от 25.06.96 г.);

- РД 22-01.97 «Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1.  Общие требования:

- иметь опыт выполнения работ по  обследованию  дымовых  труб не менее 5 лет;

- наличие лицензии  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы  ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента (Приложение № 1 к Техническому заданию).

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления  заявленных работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- иметь в наличии обученных и аттестованных ИТР (руководителей работ) с опытом работы не менее 3-х лет, имеющих право выдачи нарядов, быть производителем работ, руководителем работ по наряду;

- досконально знать технологию производства работ;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять устройство лесов и подмостей;

- самостоятельно выполнять погрузочно-разгрузочные и другие работы с применением специального автотранспорта (автокранов, автогидроподъемников, экскаваторов и т.п.);

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ: вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, на площадки временного хранения;

- организовать своевременное оформление и ведение  исполнительной документации;

- обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

- Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора запроса предложений;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:   1. Приложение № 1– «Обязанности по обеспечению требований Системы

экологического менеджмента»

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.