Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС. Инструментальное обследование сороудерживающих решёток ГЭС-5,6»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/2.17-656)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, ГЭС-5,6 КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственный за предоставление технической информации:

Начальник ГЭС-4,5 Дроздов Андрей Евгеньевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-92-92

E-mail: aedrozdov@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало -               июнь 2012 г.

Окончание -         октябрь 2012 г.

Требования к срокам выполнения работ на сороудерживающих  решётках  (далее  СУР)  №4,5,6 ГЭС-5:

Начало –       «25» июня 2012г.

Окончание – «29» июня 2012г.

Требования к срокам выполнения работ на сороудерживающих  решётках  (далее  СУР)  №3,4 ГЭС-6:

начало – «22» октября 2012г.

окончание – «28» октября 2012г.

Стоимость работ должна определяться:  по калькуляции в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: определение фактического состояния оборудования с точки зрения их работоспособности и надёжности при эксплуатации.

Основные технические характеристики:

По ГЭС-5:

- Напорный наклонный водовод разделён на 3 части разделительными бычками.

- СУР Г-2 состоят из 12 секций:

- верхние – 8 шт.

- нижние – 4 шт.

- Размеры (ширина×высота):

- верхние:

- крайние секции - 834 × 4600 мм.

- центральные секции - 1085 × 4600 мм.

- нижние:

- крайние секции - 1950 × 6840 мм.

- центральные секции - 2300 × 6840 мм.

- Тип – металлические, вертикальные, пластинчатые.

По ГЭС-6:

- СУР Г-2 состоят из 20 секций:

- верхние – 10 шт.

- нижние – 10 шт.

- Размеры (ширина×высота):

      - верхней  секции – высота-5965 мм; ширина- 720  мм

      - нижней  секции – высота- 5245 мм; ширина- 720 мм

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «КПГЭС. Инструментальное обследование сороудерживающих

решёток ГЭС-5,6»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление программы обследования и согласование их с Заказчиком | программа | 1 |
| 2 | Выполнение инструментального обследования сороудерживающих решеток Г-2 ГЭС-6 и Г-2 ГЭС-5 (ригелей, полок, сварных швов, крепёжных узлов) | компл. | 2 |
|  | Анализ результатов обследования, разработка заключений и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и ремонту обследованных СУР |  |  |
| 3 | Подготовка и предоставление Заказчику технического отчета по инструментальному обследованию СУР | экз. | 3 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Гидротурбинные установки. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения работ по  инструментальному  обследованию  гидромеханического  оборудования  ГЭС  не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п.6.5 раздел II «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам.

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения специальных, ремонтных и пусконаладочных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

  - быть производителем работ;

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности) и пожарной безопасности;

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по произведённому ремонту на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;

- ГЭС-5 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 130 км., расстояние до г. Мурманск 330 км.

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

Приложения:

- Приложение№1. Чертеж №R1Ra 4003a «ГЭС Раякоски. Предохранительные решетки» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение№2. Чертеж №R4R04004 «ГЭС Раякоски. Решетка, профили» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. Чертеж №1838/4а «Проектный чертеж для решётки турбинной камеры» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. Чертеж №1123/4а «Решётки турбинной камеры» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. Чертеж №1124/4а «Решётки турбинной камеры» - 1 лист в 1 экз.