Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС.Водолазные (подводно-технические) работы»

(наименование работ/услуг)

Каскада Пазских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/6.42-660)

- Общие требования

Требования к месту выполнения работ: 184404, Мурманская обл., Печенгский район, КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Ответственные за предоставление технической информации:

Начальник ГТЦ Степашкин Сергей Анатольевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-517-93-93

E-mail: sastepashkin@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

Начало -               август 2012 г.

Окончание -        ноябрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться: по  сметно-нормативной базе ТЕР-2001г. в редакции 2010 г. для Мурманской обл. с индексацией в текущий уровень цен по письмам Мурманского центра по ценообразованию в строительстве, публикуемым в «Сборниках ССЦ» РЦЦС МО,  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

- Требования к выполнению работ

Цель работ: выполнение подводно-технических (водолазных) работ по осмотру подводных частей гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования гидротехнических сооружений; очистка сороудерживающих решеток входных отверстий турбинных водоводов; аванкамер, пазов и порогов затворов водоводов; устранение  протечек через уплотнения затворов турбинных водоводов гидроагрегатов.

Основные технические характеристики:

| № п/п | Наименование оборудования, сооружения | Тип | Габариты, м. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭС-4. Затвор водосброса №1,2 | Сегментный | 13,5 × 6,5 | Габариты подводной части |
| 2 | ГЭС-4. Оголовки водозаборов техводоснабжения, (3шт.) | Из листового металла с отверстиями Ф=20мм. | 2 оголовка 400×500мм, 1 оголовок – Ф 30мм | Расположены на бычках водоприемника и на правобережной стене, глубина до 5м. |
| 3 | ГЭС-4. Пороги отсасывающих труб г/а №1,2 (2шт.) | Бетонные | 13×0,65 | Глубина 9м. |
| 4 | ГЭС-4. Сороудерживающие решетки г/а №1,2 (4шт.) | Из вертикальных стержней с горизонтальными связями | 11,98×5,65 | Глубина до 14м. |
| 5 | ГЭС-5. Плоский затвор водосброса (1шт.) | Плоский, колесного типа | 11,5×4,5 | Глубина до 5м. |
| 6 | ГЭС-5. Сороудерживающие решетки г/а №1 | Из вертикальных стержней с горизонтальными связями. | 10,25×4,4 – 1шт. 10,25×1,7 – 2шт. | Глубина 10м. |
| 7 | ГЭС-6. Периметр примыкания щита отсасывающих труб | Бетонный | 57 м2 | Глубина до 9м. |
| 8 | ГЭС-6. Сороудерживающие решетки г/а №1,3 (4шт.) | Из вертикальных стержней с горизонтальными связями | 11,22×4,25 | Глубина 11м. |
| 9 | ГЭС-7. Задвижка наполнения отсасывающей трубы №1 (1шт.) | Клиновая | На трубу диаметром 220 мм. | Глубина до 3м. |
| 10 | ГЭС-7. Водозабор насосов бытового водоснабжения (1шт.) | Из листового металла с отверстиями Ф=20мм. | площадь не более 0,5м2 | Глубина до 5м. |
| 11 | ГЭС-7. Сороудерживающие решетки г/а №1,2 (4шт.) | Из вертикальных стержней с горизонтальными связями | 12,5×6,9 | Глубина до 13м. |
| 12 | ГЭС-7. Затворы водосброса (2шт.) | Сегментные | 12×5,8 | Глубина до 6м. |
| 13 | ГЭС-8. Затвор водосброса №1 (1шт.)* | Сегментный | 12×7,5 | Глубина до 8м. |
| 14 | ГЭС-8. Затвор водосброса №2 (1шт.)* | Сегментный | 12×5 | Глубина до 5м. |
| 15 | ГЭС-8. Сороудерживающие решетки водоприемника №1÷4 (4шт.) | Из вертикальных стержней с горизонтальными связями. | 13×6 | Глубина до 13м. |

Примечание: *на пороге перед затвором равномерно распределены 12 воздушных форсунок майнообразования.

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по «КПГЭС.Водолазные (подводно-технические) работы»

(наименование работ согласно ГКПЗ, наименование предприятия)

КПГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭС-4. Водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания | м2 | 52 |
| 2 | ГЭС-4. Очистка оголовков водозаборов техводоснабжения | м2 | 1 |
| 3 | ГЭС-4: Водолазный осмотр СУР г/а №№1,2 Чистка СУР г/а №№1,2. | м2 м3 | 270 3 |
| 4 | ГЭС-4. Водолазный осмотр места примыкания ремонтного заграждения отсасывающих труб к порогу | м2 | 17 |
| 5 | ГЭС-5. Водолазное обследование места примыкания плоского затвора водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания | м2 | 116 |
| 6 | ГЭС-5. Водолазный осмотр СУР г/а №1 Чистка СУР г/а №1. | м2 м3 | 80 1,5 |
| 7 | ГЭС-6. Водолазный осмотр СУР г/а №№1,3 Чистка СУР г/а №№1,3. | м2 м3 | 190 3 |
| 8 | ГЭС-6. Водолазное обследование места примыкания щита отсасывающих труб | м2 | 57 |
| 9 | ГЭС-7. Снятие-установка задвижки наполнения отсасывающей трубы г/а №1 | шт. | 1 |
| 10 | ГЭС-7. Снятие-установка пластыря на оголовок водозабора насосов бытового водоснабжения | шт. | 1 |
| 11 | ГЭС-7. Водолазный осмотр СУР г/а №№1,2. Чистка СУР г/а №№1,2 | м2 м3 | 345 7 |
| 12 | ГЭС-7. Водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания | м2 | 54 |
| 13 | ГЭС-8. Ревизия форсунок майнообразования на пороге перед затворами водосброса с пробным проворачиванием или заменой | шт. | 24 |
| 14 | ГЭС-8.Водолазное обследование места примыкания затворов водосброса с устранением протечек через неплотности примыкания | м2 | 49 |
| 15 | ГЭС-8. Водолазный осмотр СУР. Чистка СУР водоприемника | м2 м3 | 325 6 |
| 16 | Предоставление технического отчёта с подводной съёмкой на электронном носителе и в бумажном виде (2 экз.) | отчёт | 1 экз |

На работы, проводящиеся на затворах водосброса и сороудерживающих решетках, имеются проекты производства работ, которые предоставляются Подрядчику по прибытии на объекты. В проектах производства работ имеются чертежи, на которых указаны отметки, глубины, размеры, конструктивные особенности сооружений; указаны технология производства работ и меры безопасности.  С  ППР  можно  ознакомиться  на  КПГЭС

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- РД 153-34.0-03.205-2001. «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

- СТО 17330282.27.140.006-2008 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- РД 31.84.01-90. «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

- РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- Требования к подрядной организации:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения водолазных работ не менее 3 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом организации - подрядчика при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство саморегулируемой организации (СРО) о допуске к работам (п. 30.11 раздел III «Перечня видов работ…» к Приказу Министерства Регионального развития РФ от 30.12. 2009г. №624), которые оказывают влияние на безопасность оборудования, зданий, сооружений;

- объект не относится к особо опасным  и технически сложным, уникальным объектам.

  - Специальные требования:

- наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения водолазных работ (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы на менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть производителем работ (руководителем водолазных спусков);

- персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда (в т.ч. иметь группу по электробезопасности), пожарной и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов);

- у персонала, осуществляющего работы и выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- у персонала, осуществляющего работы и выполняющего работы с применением пневмоинструмента должны быть документы, подтверждающие специальное обучение (сертификат, свидетельство или диплом);

- Подрядчик обязан обеспечить в составе персонала наличие стропальщиков;

- иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (прокат, аренда, лизинг, соглашение о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) ко всем видам и типам оборудования, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ. Подрядчик должен подтвердить наличие обязательств, гарантирующих наличие этого оборудования при осуществлении работ;

- иметь все необходимые для производства работ инструменты и специальные приспособления;

- самостоятельно выполнять транспортное обеспечение водолазных работ: перевозку необходимых материалов, в том числе материалов со складов Заказчика, на объекты работ;

- Подрядчик должен иметь два вида водолазного снаряжения:

- шланговый вариант;

- автономное снаряжение;

- подводная видеозапись состояния сооружений и оборудования обязательна.

- обеспечить ведение исполнительной документации по окончании работ на каждой ГЭС;

- Подрядчик предоставляет Заказчику полностью оформленную отчётную документацию по выполненным работам на бумажном носителе и электронном виде в сроки, установленные СО 34.04.181-2003;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до их начала, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Субподрядчикам:

- при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

- при необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объём не более 30% от цены предложения;

- Подрядчик должен включить в своё предложение на участие в ОЗП подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП;

- организатор ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

- Оборудование, запасные части и материалы:

Не требуются.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры (ближайшая ж/д станция пгт. Никель 90 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.).

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Подрядчике.

- Подрядчик обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС только за наличный расчёт.

- Водолазные работы производятся на глубинах до 13м., при скоростях течения менее 1м/с, видимости не менее 3м.

Приложения:

- Приложение №1. «ГЭС-5. Разрез водосбросного пролёта» - 2 листа в 1 экз.

- Приложение №2. «ГЭС-6. Разрез водосбросного пролёта» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №3. «ГЭС-7. Разрез водосбросного пролёта» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №4. «ГЭС-5. Продольный разрез по оси ОТ Г-1,2» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №5. «ГЭС-4. План водопропускных сооружений» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №6. «ГЭС-8. Расположение форсунок майнообразования на порогах затворов водосброса» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №7. «ГЭС-7. Разрез по оси водоприёмника Г-1,2» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №8. «ГЭС-6. Разрез по оси водоприёмника Г-1,2,3» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №9. «ГЭС-5. Продольный разрез по оси водоприёмника Г-1,2» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №10. «ГЭС-4. Поперечный разрез водоприёмника» - 1 лист в 1 экз.

- Приложение №11. «ГЭС-8. Продольный разрез по водосбросному пролёту №1,2» - 2 листа в 1 экз.

- Приложение №12. «ГЭС-8. Разрез по оси водоприёмника» - 1 лист в 1 экз.