Приложение № 1

к поручению на проведение

закупочных процедур

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый  запрос предложений по выбору исполнителя  работ

«КТГЭС: комплексное  обследование строительных конструкций  производственных зданий» Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

(номер закупки по ГКПЗ – 2400/2.17-738)

I. Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район,

п. Мурмаши,  Нижне-Туломская ГЭС (ГЭС-13); п. Верхнетуломский, Верхне-Туломская ГЭС (ГЭС-12),  Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон  ответственного лица, составившего техническое задание:

- начальник ГТЦ  КТГЭС  Савельев Владимир Владимирович – тел.: 8(81553) 69-260;

- инженер II кат. по ремонту,  группа подготовки ремонтов, отчётности и технической документации,  ПТО КТГЭС, Вахрин Владимир Михайлович - тел.(81553)69-227.

Требования к срокам выполнения работ:

Начало                 июнь     2012 г.

Окончание           декабрь 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту ОРГРЭС (Москва 1992г.), либо по калькуляциям в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО      «ТГК-1».

II. Требования к выполнению работ

# Цель работ: обследование несущих и ограждающих конструкций производственных зданий  с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности,   с  разработкой рекомендаций по устранению дефектов в случае их обнаружения.

Основные технические характеристики, в том числе:

1. Основные технические характеристики производственных зданий на ГЭС-12:

1.1. Здание административно-эксплуатационного корпуса.

Основные геометрические характеристики здания:

- общая длина по фасаду – 94,6 м;

- длина двухэтажной части – 59,85 м;

- ширина двухэтажной части – 14,96 м;

- высота двухэтажной части –  7,6 – 8,3 м;

- длина одноэтажной части – 34,78 м;

- ширина одноэтажной части – 9,8 м;

- высота одноэтажной части –  3,8 – 4,8 м;

- строительный объём – 11 290 м3;

- количество этажей – 2.

Здание двухэтажное с подвальным этажом, сложной формы в плане, расположено над подземным машинным залом. Несущие конструкции здания выполнены из железобетона. Теплоизоляция наружных стен и чердачного перекрытия – шлаковатный утеплитель. Наружные стены облицованы металлическими облицовочными листами «Плаган». Стропила и обрешетка крыши выполнены из дерева и покрыты оцинкованным кровельным листом.

1.2. Шинная шахта.

- строительный объём – 2432 м3;

- количество этажей – 24.

Ствол шахты выполнен в виде ж/б «трубы» длиной 72,6м прямоугольного сечения со стенками толщиной  20 см, которые несут собственный вес конструкций и полезную нагрузку. Перекрытия этажей выполнены в сборном железобетоне. В шахте имеется грузопассажирский лифт.  Шахта предназначена для оперативной и технологической связи подземного машинного зала с наземным административно-эксплуатационным корпусом.

1.3. Здание трансформаторной башни.

Здание одноэтажное с подвалом.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры башни  в плане  – 17,8 х 16,0 м;

- высота башни – 16,8 – 18,6 м;

- размеры подвала  в плане  – 10,0 х 8,5 м;

- высота подвала – 4,2 м;

- строительный объём – 5402 м3;

- количество этажей – 1.

Каркас здания выполнен в монолитном железобетоне. Стены холодные из облицовочных листов «Плаган». Кровля бесчердачная из оцинкованного железа. Башня оборудована кран-балкой.

1.4.  Здание склада №2.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 17,6 х 9,9 м;

- высота  – 4,3 м;

- строительный объём – 696 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, несущие конструкции здания выполнены из железобетона. Теплоизоляция наружных стен и чердачного перекрытия – шлаковатный утеплитель. Наружные стены облицованы металлическими облицовочными листами «Плаган». Стропила и обрешетка крыши выполнены из дерева. Кровля мягкая.

1.5. Здание гаража.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 18,0 х12,0 м;

- высота  – 7,65 м;

- строительный объём – 1512 м3;

- количество этажей – 2.

Здание двухэтажное, кирпичное, перекрытия из ж/б плит, кровля бесчердачная, мягкая.

2.Основные технические характеристики производственных зданий на ГЭС-13:

2.1. Здание масляного хозяйства с механической мастерской.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 4,9 х 20,8 м;

- высота  – 9,5 - 15,3 м;

- строительный объём – 5800 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, кирпичное. Перекрытия  железобетонные. Стропила и обрешетка крыши механической мастерской и аппаратной масляного хозяйства  выполнены из дерева, кровля из шифера. Кровля башни ТМХ – бесчердачная, мягкая.

2.2. Хозздание.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 11,6 х 24,6 м;

- высота  – 7,7 м;

- строительный объём – 1940 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, кирпичное. Перекрытия, стропила и обрешетка крыши   выполнены из дерева, кровля из шифера.

2.3.  Здание склада №1.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 10,0 х 38,0 м;

- высота  – 6,9 м;

- строительный объём – 1684 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, кирпичное. Перекрытия, стропила и обрешетка крыши   выполнены из дерева, кровля из шифера.

2.4.  Здание бытовых помещений НТГЭС.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 11,8 х 32,7  м;

- высота (средняя)   –  5 м;

- строительный объём – 1889 м3;

- количество этажей – 2.

Здание двухэтажное, с подвальным этажом, сложной формы в плане. Перекрытия деревянные и железобетонные, стропила и обрешетка крыши   выполнены из дерева, кровля металлическая.

2.5.  Здание компрессорной ОРУ-150 с релейным залом.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 8,1 х 16,0 м;

- высота  – 5,5 м;

- строительный объём – 702 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, кирпичное. Перекрытия железобетонные, кровля мягкая. Поверх мягкой кровли выполнена   бесчердачная кровля  из шифера на деревянных стропилах .

2.6.  Здание релейного зала.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 6,7 х 13,0 м;

- высота  – 4,8 м;

- строительный объём – 317 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, кирпичное. Перекрытия железобетонные, кровля  бесчердачная мягкая.

2.7.  Здание кладовых.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 8,8 х 12,7 м;

- высота  – 6,0 м;

- строительный объём – 265 м3;

- количество этажей – 1.

Здание одноэтажное, кирпичное. Перекрытия деревянные, кровля из шифера на деревянных стропилах.

2.8. Шинный коридор здания  ГЭС- 13.

Основные геометрические характеристики здания:

- габаритные размеры  в плане  – 55,8 х 4,7 м;

- высота  – 4,5 м;

- строительный объём – 1180 м3;

- количество этажей – 1.

Коридор расположен в средней  части здания ГЭС. Стены, пол, перекрытие  бетонные.  По  стенам коридора проложены шины от выводов генераторов.

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ  по  «КТГЭС: комплексное  обследование строительных конструкций   производственных зданий»

Каскад Туломских ГЭС филиал «Кольский» ОАО "ТГК-1".

| № п/п | Наименование работ. | Единица измерения. | Объём. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление и анализ имеющейся эксплуатационной и технической документации производственных зданий (паспорта, журналы технического осмотра зданий, чертежи рабочих проектов и т.п.) непосредственно на ГЭС-12 и ГЭС-13. | комплект | 2 |
| 2. | Подготовка и согласование с Заказчиком проектов организации работ, программ и графика обследования производственных зданий ГЭС-12,13. | комплект | 2 |
| 3. | Подготовка измерительных приборов, инструмента, специального оборудования и т.п. | комплект | 1 |
| 4. | Многофакторное обследование строительных конструкций производственных зданий ГЭС-12,13, в том числе: - общий осмотр объектов с предварительным выявлением конструкций, имеющих опасные дефекты, повреждения и деформации, находящихся в аварийном состоянии, с выдачей предложений по проведению первоочередных противоаварийных мероприятий; - оценка условий эксплуатации конструкций объекта (наличие температурных воздействий, соблюдение условий обеспечения пространственной жесткости и устойчивости); - техническое освидетельствование, включающее в себя детальный осмотр с инструментальной проверкой состояния элементов и узлов, их обмер и фотографирование; - уточнение фактических нагрузок и воздействий: определение нагрузок от собственного веса конструкций и технологического оборудования, степени коррозионного износа конструкций и т.д.; - оценка качества примененных материалов конструкций и их соединений; - выполнение поверочных расчетов несущих строительных конструкций на действие фактических нагрузок с учетом действительного состояния элементов и узлов; | обследование | 1 |
| 5. | Анализ результатов обследования и инженерных измерений, разработка заключений с составлением ведомости дефектов и повреждений конструкций; разработкой основных выводов и рекомендаций по ремонту и дальнейшей эксплуатации производственных зданий, также рабочей документации на усиление строительных конструкций (при необходимости). | комплект | 2 |
| 6. | Оформление технических отчётов с фотодокументальным отображением результатов осмотра и предоставление Заказчику в электронном виде (в формате «_.pdf») и на бумажном носителе. | отчёт | 2 в 2-х экз. |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации.

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

1.1. СО 34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»;

1.2. СО 153- 34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

1.3. СТО 17230282.27.010.001-2007 «Здания и сооружения объектов энергетики. Методика оценки технического состояния»;

1.4. СТО 17330282.27.140.016-2008 «Здания ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

1.5. Требования  к  проведению  оценки  безопасности  эксплуатации  производственных  зданий  и  сооружений  поднадзорных  промышленных  производств  и  объектов.  РД  22-01.97

1.6.  ППБ 01-03  «Правила пожарной безопасности  в Российской Федерации».

1.7. СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00). «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

1.8. РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании ГТС и ГМО энергоснабжающих организаций»;

1.9. РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

2.1.1. Наличие  опыта выполнения работ по обследованию строительных конструкций промышленных зданий, в том числе на объектах  энергетики не менее 5-ти лет.

2.1.2.  Наличие действующего на территории Российской Федерации и  необходимого для выполнения работ на весь срок действия договора свидетельства  СРО о допуске к  работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в т.ч. особо опасных, технически сложных и уникальных объектов:   раздел II, п/п 6.3   «Перечня видов работ…» утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ.

Верхне - Туломская ГЭС  и Нижне - Туломская ГЭС согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам.

2.1.3. Обеспечить соответствие сметной документации требованиям  системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1";

2.1.4.Обеспечить наличие у работников подрядной организации при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1» однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-подрядчика.

2.1.5. Обеспечить выполнение требований системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (Приложение к Техническому заданию №1).

2.1.6.  Обеспечить  выполнение  персоналом  подрядчика  внутриобъектового  режима на Верхне-Туломской ГЭС и Нижне-Туломской ГЭС.

2.2. Специальные требования:

2.2.1. Наличие обученного и аттестованного персонала, ИТР  (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ;

2.2.2. Подрядчик обязан обеспечить необходимое количество обученного и аттестованного персонала, обладающего соответствующей квалификацией для выполнения специальных работ (с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю):

- на высоте;

- погрузо-разгрузочных (стропальщики);

- плотницких  (устройство  при необходимости лесов и настилов).

2.2.3. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов (руководители работ в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных  производственных объектов).

2.2.4. У персонала,  выполняющего работы с применением электроинструмента, должна быть группа по электробезопасности, соответствующая Межотраслевым правилам по охране  труда при эксплуатации электроустановок.

2.2.5. Досконально знать технологию исследовательских работ и особенности    строительных конструкций  обследуемых  зданий.

2.2.6. Иметь в собственности или иметь гарантированный доступ   ко всем видам и типам приборов, инструментов и специальных приспособлений, необходимым для выполнения работ, которое должно находиться в рабочем состоянии и не быть занятым на других работах на время производства работ.

2.2.7. Иметь все необходимые для выполнения работ инструменты, специальные приспособления, разборные леса и вышки.

2.2.8. Самостоятельно выполнять устройство лесов, подмостей и иных специальных приспособлений и оснастки обеспечивающих выполнение работ в труднодоступных местах.

2.2.9.Самостоятельно выполнять транспортное обеспечение работ по доставке необходимых  инструментов, приспособлений, снаряжения на объекты работ.

2.2.10. Организовать своевременное ведение, оформление и предоставление Заказчику    исполнительной и отчётной документации, составление ППР, заключений о техническом состоянии обследованных  зданий.

2.2.11. Обеспечить выполнение  работ в соответствии с  согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

2.3.1. При планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика.

    - При необходимости проведения отдельных работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30 % от цены предложения.

    - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в конкурсе подробные сведения обо всех Субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ.

    - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора ОЗП.

    - Организатор  ОЗП оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

4.  Особенности производства работ на объектах Верхне - Туломская ГЭС и Нижне – Туломской ГЭС

4.1. Обследование строительных конструкций  производственных зданий частично выполняется   в помещениях  с действующим энергетическим оборудованием.

Приложение.

№1. Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента –  на 1 листе  в 1 экз.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика.

1. Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определённой настоящим договором.

2. Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного законодательства Российской Федерации.

3. Акты сдачи-приёмки выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика.

1. Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

2. Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.