ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя  услуг «КСГЭС. Экспертиза и паспортизация  емкостей, баков и технологических трубопроводов ГЭС-15,18 и АЗС»

Каскада Серебрянских ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ  2500/6.42-664)

1. Общие требования

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Кольский район Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15), Верхне-Териберская ГЭС-18 и АЗС КС ГЭС в п. Туманный.

Должность, ФИО и контактные телефоны ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ-1 КСГЭС Семенов Александр Викторович +7(921) 661-96-69 Начальник ЭМЦ-2 КСГЭС Кундиков Андрей Павлович +7(921)662-01-10 Начальник АТЦ КСГЭС Носач Александр Анатольевич +7(921)661-93-00

Требования к срокам выполнения работ:

Начало        –    «30» апреля 2012 г.

Окончание  –    «30» сентября 2012 г.

Стоимость работ должна определяться по Прейскуранту на экспериментально-наладочные работы ОРГРЭС том 4 (Москва 1992г.), либо по калькуляциям (по трудозатратам)  в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО "ТГК-1.

2. Требования к выполнению работ.

Основные характеристики технических устройств:

Серебрянская ГЭС-1 (ГЭС-15)

Трансформаторное маслохозяйство:

Бак № 6 объём 10 м³

Бак № 7 объём 35 м³

Бак № 8 объём 35 м³

Технологические трубопроводы аппаратной и бакового помещения:

Ду-115 мм – 57 м

Ду-89 мм – 34 м

Ду-76 мм – 40м

Турбинное маслохозяйство:

Бак № 1 объём 25 м³

Бак № 2 объём 10 м³

Бак № 3 объём 10 м³

Бак № 4 объём 10 м³

Бак № 5 объём 25 м³

Технологические трубопроводы аппаратной и бакового помещения:

Ду-115 мм – 22 м

Ду-76 мм – 126 м

Верхне-Териберская ГЭС-18

Турбинное маслохозяйство:

Бак № 1 объем 26м³

Бак № 2 объем 26м³

Бак № 3 объем 40м³

Бак сливной МНУ объем 12,5м³

Технологические трубопроводы:

Ду-220 мм – 6 м

Ду-90 мм – 180 м

Ду-76 мм – 57 м

Ду-43 мм – 15 м

Ду-34 мм – 70 м

Трасформаторное маслохозяйство:

Бак № 1 объем 50 м³

Бак № 2 объем 50 м³

Бак № 3 объем 125 м³

Технологические трубопроводы:

Ду-80 мм – 60 м

Ду-76 мм – 57 м

Ду-50 мм – 80 м

Ду-15 мм – 40 м

АЗС в п. Туманный

Емкость № 1 объем 25 м³

Емкость № 2 объем 25 м³

Емкость № 3 объем 25 м³

Технологические трубопроводы:

Ду- 26 мм – 10 м

#### УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по экспертизе и паспортизации ёмкостей и технологических трубопроводов маслохозяйств Серебрянской ГЭС-1 (ГЭС-15), Верхне-Териберской ГЭС-1 (ГЭС-18) и АЗС

КС ГЭС филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести экспертизу промышленной безопасности (далее – ЭПБ) технических устройств с выдачей заключения ЭПБ. | техническое устройство | 33 |
|  | Утвердить заключения ЭПБ в Беломорском управлении Ростехнадзора. | техническое устройство | 33 |
|  | Изготовить паспорта на технические устройства. | техническое устройство | 33 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу подрядной организации

Выполнение требований:

1. Требования к производству и качеству работ:

  - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей».

  - РД 153-34.0-03.205-2001 «Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений гидромеханического оборудования энергоснабжающих предприятий».

  - Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года.

  - РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

  - ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в РФ;

  - Система экологического менеджмента ОАО «ТГК-1» (в соответствии с международным стандартом ISO-14001:2004).

2. Требования к подрядной организации:

2.1. Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 3-х лет;

- наличие лицензии  Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- обеспечить наличие у работников подрядной организации однотипной спецодежды с названием и логотипом подрядной организации при выполнение работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

  - обеспечить выполнение требований Системы экологического менеджмента ОАО «ТГК-1».

2.2. Специальные требования:

  - располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией для осуществления работ. Персонал должен быть обучен и аттестован по охране труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности энергообъектов;

  - досконально знать технологию проведения работ;

  - осуществлять весь комплекс технологических решений и их согласование, позволяющий обеспечить необходимое качество работ и выполнение гарантийных обязательств;

  - иметь все необходимые для проведения работ инструменты и специальные приспособления;

  - организация своевременного оформления исполнительной документации;

  - обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованным графиком работ.

2.3. Требования к Субподрядчикам:

  - Подрядчик должен включить в свою заявку на участие в открытом запросе предложений подробные сведения обо всех субподрядчиках, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объемов работ;

  - при планирующемся привлечении для выполнения работ Субподрядчиков Подрядчик должен иметь лицензию на исполнение функций генерального подрядчика;

  - при необходимости проведения отдельных видов работ субподрядом, договора субподряда должны быть на объем не более 30% от цены предложения;

  - Подрядчик должен обеспечить соответствие любого предложенного Субподрядчика требованиям предквалификационной документации Организатора открытого запроса предложений;

  - Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Субподрядчиков.

Приложения:

- Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

- Экологическая политика  ОАО «ТГК-1».

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обязанности по обеспечению требований Системы экологического менеджмента.

Обязанности Подрядчика:

- Подрядчик (поставщик) обязан ознакомиться с Экологической политикой ОАО «ТГК-1» и должен принять все необходимые меры по соблюдению этой политики в рамках деятельности, определенной настоящим договором.

- Подрядчик (поставщик), деятельность которого связана с образованием отходов производства и потребления, обязан соблюдать требования природоохранного  законодательства Российской Федерации.

- Акты сдачи - приемки  выполненных работ подписываются заказчиком при условии выполнения подрядчиком (поставщиком) указанных выше требований.

Обязанности Заказчика:

- Заказчик обязан предоставить Подрядчику Экологическую политику ОАО «ТГК-1».

- Заказчик обязан провести инструктаж по доведению до работников Подрядчика информации об Экологической политике ОАО «ТГК-1» и необходимости соблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Экологическая политика

Утверждена решением

Совета директоров ОАО «ТГК-1»

от « 5 » июня 2007 г.

ОАО «ТГК-1» - один из крупнейших в Европе межрегиональных комплексов по производству электрической энергии и по производству, передаче и продаже тепла. В состав компании входят генерирующие активы, расположенные в четырех субъектах Российской Федерации - Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях, и в Республике Карелия.

Хозяйственная деятельность компании напрямую связана с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду. В процессе производственной деятельности образуются отходы производства, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу и сбросы загрязненных сточных вод, а также тепловое загрязнение поверхностных водных объектов.

Приоритетной задачей компании является повышение ее социальной и экологической ответственности. Поэтому менеджмент и все сотрудники компании принимают на себя следующие обязательства:

- признание конституционного права человека на благоприятную окружающую среду;

- безукоризненное соблюдение требований природоохранного законодательства;

- непрерывное снижение негативного воздействия на окружающую среду предприятий компании, в первую очередь при реализации проектов развития электроэнергетической отрасли в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской областях и Республике Карелия;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации экологических негативных воздействий;

- открытость и доступность экологической информации;

- совершенствование системы управления компанией в области охраны окружающей среды в соответствии с  требованиями международных стандартов.

Компанией ежегодно составляется и реализуется план природоохранных мероприятий, нацеленных на охрану окружающей среды и выполнение требований природоохранного законодательства Российской Федерации. Обязательство по непрерывному снижению негативного воздействия на окружающую среду будет обеспечено за счет реализации первоочередных природоохранных мероприятий:

- строительство и ввод в эксплуатацию высокоэкономичных парогазовых энергоблоков с современными низкоэмиссионными камерами сгорания газовых турбин с целью снижения выбросов оксидов азота и парниковых газов в окружающую атмосферу;

- строительство оборотной системы технического водоснабжения на тепловых электростанциях с целью исключения сбросов загрязняющих веществ в водные источники и уменьшения теплового загрязнения поверхностных водных объектов;

- реконструкция тепловых сетей с применением новых теплоизоляционных материалов, позволяющих снизить тепловые потери более чем в 2 раза и, как следствие, минимизировать тепловое загрязнение окружающей среды и выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу;

- реконструкция и модернизация гидротурбинного оборудования с использованием новых экологически чистых конструкций с целью устранения сбросов загрязнителей в нормальных условиях и нештатных ситуациях;

- строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений загрязненных сточных вод с целью исключения попадания загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- установка рыбозащитных сооружений на водозаборах с целью предупреждения негативного воздействия на объекты животного мира.

ОАО «ТГК-1» осуществляет свою производственную деятельность, осознавая ответственность перед обществом за сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии, комплексного подхода к использованию природных энергетических ресурсов.

ОЗНАКОМЛЕН:

ПОДРЯДЧИК:

______________________________________________________

Дата, подпись