Приложение №1

к Поручению на проведение

закупочных процедур

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на открытый запрос предложений по выбору исполнителя работ

«КПГЭС. Комплексное обследование трансформаторов _Т-1500,2700 ГЭС-6, Т-1,2 ГЭС-7,

Т-2 ГЭС-8» Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

(номер закупки по ГКПЗ – 2300/6.42-722) код по ОКВЭД 40.10.4, код по ОКПД 7499090

- Общие требования.

Требования к месту выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, КПГЭС филиала Кольский ОАО «ТГК-1».

Должность, ФИО и контактный телефон ответственного лица, составившего техническое задание:

Начальник ЭМЦ ГЭС-6,7 Брык Александр Николаевич

тел.: (81554) 5-08-81

моб. тел.: +7-921-165-58-17

E-mail: anbryk@kpges.kola.tgk1.ru

Начальник ГЭС-8 Романов Роман Владимирович

моб. тел.: +7-921-039-69-00

E-mail: rvromanov@kpges.kola.tgk1.ru

Требования к срокам выполнения работ:

начало –        май 2013г.

окончание –  август 2013г.

Расчётная (максимальная) цена закупки:  800,00 тыс. руб. без учета НДС,

в том числе:

- стоимость материалов – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость ЗИП – 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

- стоимость оборудования – 0,00 тыс. рублей без учёта НДС.

1-й квартал - 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

2-й квартал - 0,00 тыс. руб. без учёта НДС;

3-й квартал - 800,00 тыс. руб. без учёта НДС;

4-й квартал - 0,00 тыс. руб. без учёта НДС.

Ценовая характеристика стоимости работ должна быть определена на основании сметной документации, разработанной в соответствии с укрупненной ведомостью (указанной в техническом задании) и требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1». Приложение сметной документации к оферте участника ОЗП обязательно.

Нормативные документы, на основании которых определяется стоимость: по Прейскуранту «ОРГРЭС» 1992, том 4 или по калькуляции в соответствии с требованиями системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1».

Условия производства работ и усложняющие факторы, отличные от нормальных условий работ:

- удалённость;

- на высоте.

- Требования к выполнению работ.

- Цель работ: определение состояния трансформаторов с выдачей рекомендаций по их эксплуатации и мероприятий для повышения эксплуатационной надёжности.

- Описание и основные технические характеристики:

- ГЭС-6:

| № п/п | Характеристика | Т-1500 | Т-2700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | КТМU 718F/4566 | KTOS-C |
| 2 | Завод-изготовитель | Стремберг | Рих. Пфайфер |
| 3 | Заводской номер | 433371 | Т 9459 |
| 4 | Год выпуска | 1954 | 1967 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1954 | 1967 |
| 6 | Тип масла трансформатора | ТКп | ТКп |
| 7 | Система защиты масла | свободное дыхание | свободное дыхание |
| 8 | Система охлаждения | естественная | естественная |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 1500 | 2700 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 31,5±5% | 31,5±9х1,33% |
| 11 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 10,5 | 10,5 |
| 12 | Номинальный ток обмотки ВН, А | 27,5 | 49,5 |
| 13 | Номинальный ток обмотки НН, А | 82,5 | 148,5 |
| 14 | Группа соединения | Y0/Δ-11 | Y0/Δ-11 |
| 15 | Напряжение к.з. (при номин. коэф. трансформации) Uк, % | 6,22 | 5,01 |
| 16 | Ток холостого хода (при номин. коэф. трансформации), % | 0,98 | 0,705 |
| 17 | Система охлаждения | естественная | естественная |

- ГЭС-7:

| № п/п | Характеристика | Т-1 | Т-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип | ТРДН-32000/110 | ТРДН-32000/110 |
| 2 | Завод-изготовитель | Московский завод им. Куйбышева | Московский завод им. Куйбышева |
| 3 | Заводской номер | 955466 | 955466 |
| 4 | Год выпуска | 1969 | 1969 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1970 | 1970 |
| 6 | Тип масла трансформатора | ТКп | ГК |
| 7 | Система защиты масла | свободное дыхание | свободное дыхание |
| 8 | Система охлаждения | естественная + дутьевая | естественная + дутьевая |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 32000 | 32000 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 115±9 × 1,77% | 115±9 × 1,77% |
| 11 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 10,5 | 10,5 |
| 12 | Группа соединения | 11 | 11 |
| 13 | Направленное к.з. (при номин. коэф. трансформации) Uк, % | 10,45 | 10,45 |
| РПН |
| 14 | Тип | РСГ-3/110/400 | РСГ-3/110/400 |
| 15 | Завод-изготовитель | Сильноточный завод им. Васила Коларова, Болгария | Сильноточный завод им. Васила Коларова, Болгария |
| 16 | Заводской номер | 696 | 1069 |
| 17 | Год выпуска | 1968 | 1969 |
| 18 | Тип масла РПН | ТКп | ГК |

- ГЭС-8:

| № п/п | Характеристика | Т-2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип | ТОТ8509 |
| 2 | Завод-изготовитель | Ф. Пер Кюре 1963 |
| 3 | Заводской номер | 21820 |
| 4 | Год выпуска | 1963 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1963 |
| 6 | Тип масла трансформатора | ТКп |
| 7 | Система защиты масла | свободное дыхание |
| 8 | Система охлаждения | естественная |
| 9 | Номинальная мощность, кВА | 35000 |
| 10 | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ | 165±2 × 2,5% |
| 11 | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ | 10,5 |
| 12 | Группа соединения | Y0/Δ-1 |
| 13 | Направленное к.з. (при номин. коэф. трансформации) Uк, % | 11 |

УКРУПНЕННАЯ ВЕДОМОСТЬ

объёмов работ по «Комплексное обследование трансформаторов Т-1500,2700 ГЭС-6, Т-1,2 ГЭС-7, Т-2 ГЭС-8» Каскад Пазских ГЭС филиала «Кольский ОАО «ТГК-1»

Требования к срокам выполнения работ на трансформаторах Т-1500,2700 ГЭС-6:

начало –        «08» мая 2013г.

окончание –  «08» мая 2013г.

Требования к срокам выполнения работ на трансформаторах Т-1,2 ГЭС-7:

начало –        «06» мая 2013г.

окончание –  «07» мая 2013г.

Требования к срокам выполнения работ на трансформаторе Т-2 ГЭС-8:

начало –        «13» мая 2013г.

окончание –  «13» мая 2013г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и согласование с Заказчиком Программы комплексного обследования трансформаторов | программа | 1 |
| 2 | Выполнение комплексного обследования трансформаторов (см. «Технические условия по объёму …» - Приложение №1): Т-1500,2700 ГЭС-6 Т-1,2 ГЭС-7 Т-2 ГЭС-8 | обследование | 5 |
| 3 | Подготовка и передача Заказчику отчетов по комплексному обследованию трансформаторов, выдача рекомендаций в 2 экз. | отчет | 5 |

Особые условия.

Производство работ и требования к персоналу организации-исполнителя

Выполнение требований:

- Требования к производству и качеству работ:

- СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей»;

- СО 34.03.301-00 (РД 153-34.0-03.301-00) «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методики оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций»;

- СО 153-34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95) «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- «Методическое пособие по контролю состояния электрооборудования» АО «ОРГРЭС».

- «Правила устройства электроустановок» 7-е издание;

- Справочник «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования». НЦ ЭНАС, 2005.

- Требования к организации-исполнителя:

  - Общие требования:

- иметь опыт выполнения аналогичных работ на объектах энергетики не менее 5 лет;

- обеспечить соответствие сметной документации требованиям системы ценообразования, принятой в ОАО «ТГК-1»;

- иметь свидетельство о регистрации лаборатории, для выполнения всего заявленного в техническом задании объема работ;

- наличие у работников организации-исполнителя однотипной спецодежды с названием и логотипом организации-исполнителя при выполнении работ на объектах ОАО «ТГК-1»;

- 	наличие Свидетельства о членстве в СРО  с  допуском  на виды  работ, заявленные в техническом задании, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Приказом № 624 от 30.12.2009г. Министерства регионального развития РФ не требуется.  Согласно ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ объект не относится к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам;

- 	Акты сдачи-приёмки могут быть подписаны Заказчиком при условии выполнения Исполнителем указанных выше требований.

  - Специальные требования:

- располагать кадрами, обладающими соответствующей квалификацией, для осуществления работ по обследованию трансформаторов (дипломированные руководители и производители работ с опытом работы не менее 3-х последних лет по указанному профилю) с опытом работы на энергетических предприятиях и имеющих право:

- быть руководителем работ;

- быть производителем работ.

- персонал должен быть обучен и пройти проверку знаний по правилам ПТЭ, ОТ, ПБ и другим правилам, в соответствии с особенностями выполнения работ;

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.04.11г. №340н);

- досконально знать технологию и особенности проводимых работ;

- желательно иметь сертификат в соответствии со стандартами ISO;

- организовать своевременное ведение, оформление и передачу Заказчику исполнительной документации;

- разработать и согласовать с Заказчиком календарный график выполнения работ не позднее, чем за 20 дней до начала работ, обеспечить неукоснительное выполнение работ в соответствии с графиком.

  - Требования к Соисполнителям:

- при необходимости проведения отдельных работ соисполнителем, объем работ, выполненных Соисполнителем, должен быть не более 30 % от цены предложения;

- Исполнитель должен включить в своё предложение на участие в запросе предложений подробные сведения обо всех Соисполнителях, которых он предполагает нанять для выполнения работ, включая процентное соотношение при распределении объёмов работ;

- Исполнитель должен обеспечить соответствие любого предложенного Соисполнителя требованиям Организатора запроса предложений, изложенным в закупочной документации;

- Организатор запроса предложений оставляет за собой право отклонить любого из предложенных Соисполнителей.

Запасные части и материалы:

Не требуются.

Особенности производства работ на объекте Заказчика:

- Удаленность от имеющейся транспортной инфраструктуры:

- ГЭС-8 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 30 км., расстояние до г. Мурманск 220 км.;

- ГЭС-7 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 70 км., расстояние до г. Мурманск 270 км.;

- ГЭС-6 - ближайшая ж/д станция пгт. Никель 100 км., расстояние до г. Мурманск 300 км.;

- Для оформления пропусков в погранзону необходимо представить список персонала, который будет участвовать в работах, за месяц до их начала. Ответственность за наличие пропусков лежит на Исполнителе.

- Исполнитель обязан своими силами обеспечивать заправку ГСМ собственной техники и автотранспорта.

- Оплата проживания на объектах КПГЭС:

- За наличный расчёт при 100% предоплате;

- За безналичный расчёт при наличии гарантийного письма Исполнителя, в котором указывается:

- реквизиты контрагента, в т.ч. почтовый адрес;

- гарантия об оплате за проживание в течении 30-ти дней;

- № или предмет договора, по которому выполняются работы на объектах ОАО «ТГК-1».

Приложения:

- Приложение №1. Тех. условия по объёму и комплексному обследованию трансформаторов – 2 листа в 1 экз.

Приложение №1

к Техническому заданию

Технические условия по объему комплексного обследования трансформаторов:

- Анализ условий эксплуатации трансформатора.

  - Анализ режимов работы:

- средняя нагрузка и превышение температуры обмоток и масла;

- наибольшая нагрузка и превышение температуры обмоток и масла;

- количество включений, в т.ч. при низких (до минус 20°С) температурах;

- длительность и величины перевозбуждений магнитной системы;

- количество повышений напряжения, их длительность и значения;

- минимальное и наибольшее давление масла во вводах;

- количество срабатываний РПН;

- количество грозовых перенапряжений;

- количество коммутационных перенапряжений, их значения и длительность.

  - Результаты профилактических испытаний и определение характеристик, имеющих отличия от норм:

- характеристики изоляции;

- хроматографический анализ растворенных газов (ХАРГ);

- физико-химические анализы масла из бака трансформатора, устройства РПН и вводов за период эксплуатации.

  - Анализ неисправностей, выявленных в процессе эксплуатации, их характер и способы устранения.

  - Внешний осмотр трансформатора:

- комплектность;

- наличие течей масла и определение вероятных причин их появления;

- уровень масла в расширителях;

- значение давления во вводах;

- температура масла и окружающего воздуха.

  - Разработка карты дефектов по результатам внешнего осмотра и определение необходимого объема дополнительных испытаний.

- Испытания и проверки на работающем трансформаторе.

  - Оценка возможного снижения электрической прочности изоляции трансформатора из-за наличия в нем влаги и примесей, оценка степени увлажнения трансформатора.

  - Проверка функционирования систем компенсации температурного расширения масла в баках трансформатора и контактора, а также во вводах по изменению уровня масла в расширителях и изменению давления во вводах в процессе нагрева.

  - Определение наличия и уровня ЧР электрическим и акустическим методами с локацией зон возникновения ЧР.

  - Вибрационное обследование:

- оценка возможного снижения усилий прессовки обмоток и магнитопровода активной части трансформатора и определение аномальных зон вибрации (проводят в режиме ХХ и при максимально возможной нагрузке).

- измерение вибрационных характеристик элементов системы охлаждения.

  - Измерение напряженности магнитного поля по периметру бака в месте его разъема. (измерения проводят в начале работ по п.2.1 и повторяют при изменениях нагрузки трансформатора).

  - Испытания масла из бака трансформатора в следующем объеме:

- определение общих характеристик:

  - температура вспышки.

  - кислотное число;

  - tg δ при 20, 50, 70, 90°C и при температурах измерений изоляции трансформатора;

  - объемное удельное сопротивление при 20, 50, 70, 90°C и при температурах измерений изоляции трансформатора;

  - поверхностное натяжение;

  - продукты старения по ИК-спектру.

- исследование продуктов деградации материалов:

  - определение концентрации фурановых соединений.

- определение следующих параметров, характеризующих комплексную электрическую прочность масла:

  - пробивное напряжение и коэффициент вариации;

  - влагосодержание;

  - дисперсионный анализ механических примесей;

  - оценка отфильтрованного осадка под микроскопом.

  - Испытания масла из бака избирателя и контактора устройства РПН.

  - Тепловизионный контроль бака трансформатора, вводов, бака устройства РПН, элементов системы охлаждения - по РД 34.45-51.300-97.

  - Измерение тока в нейтрали и в заземлении трансформатора.

- Испытания после отключения и расшиновки трансформатора.

  - Измерение потерь холостого хода и тока намагничивания.

  - Измерение характеристик изоляции обмоток (R15/R60, tg δ, С)

  - Измерение сопротивления постоянному току обмоток

  - Оценка состояния контактора РПН.

  - Оценка состояния кинематики устройства РПН.

  - Отбор проб масла из вводов для проведения следующих анализов и измерений:

- ХАРГ масла;

- tg δ при 20, 50, 70, 90°С;

- кислотное число;

- влагосодержание;

- продукты старения по ИК-спектру.

Отбор проб масла производят на прогретом трансформаторе в количестве 150 мл на один ввод.

  - Отбор проб масла из бака контактора устройства РПН для проведения следующих анализов и измерений:

- ХАРГ масла;

- пробивное напряжение;

- влагосодержание.

Осмотр и проверка состояния газового реле, клеммной коробки, аппаратуры привода устройства РПН.

Главный инженер	КПГЭС	 ______________________ 		Е.В. Котов